## Slide 1
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة بوليتكنك فلسطين
كلية الهندسة والتكنولوجيا
دائرة الهندسة المدنية والمعمارية
هندسة المساحة والجيومتكس
مقدمة مشروع تخرج
إعادة تصميم وتأهيل طريق دوار عيصى - مفرق طيبة
فريق العمل :-
ربيع علي السعدي & خالد جميل إبراهيم & محمد القوا سمي
إشراف :- م.فيضي شبانة
2011-2012

## Slide 2
فكرة المشروع
تشتمل فكرة المشروع على إعادة تصميم وتأهيل للطريق الواصل بين دوار عيصى ومفرق طيبة ، وهو عبارة عن طريق بطول حوالي 1200 متر، والهدف من هذا العمل الوصول الى تصميم نموذجي لهذا الطريق .
وسيتم ذلك من خلال العمل على التصميم الإنشائي و الهندسي للطريق . حيث سيتم تصميم عرض الطريق والرصفة وطبقة الإسفلت وتصميم المنحنيات وغيرها من مقاييس التحكم في المرور للوصول إلى طريق لا يسبب حوادث وتجنب التغيرات المفاجئة في مواصفات التصميم ، وكما سيتم اعداد جداول الكميات لهذا المشروع , واستخدام البرامج اللازمة للتخطيط ولتصحيح الأخطاء المساحية وحساب الكميات .
Palestine Polytechnics University

## Slide 3
موقع ومنطقة المشروع
يقع المشروع في منطقة عيصى في مدينة الخليل جنوب فلسطين , ويصل الطريق ما بين دوار عيصى ومفرق مدينة طيبة الترفيهية .
ويعد هذا المشروع استكمالا للعمل الذي قامت به بلدية الخليل و مجموعة من الطلاب من تخصص هندسة المساحة والجيومتكس , حيث يربط المشروع ما بين العمل الذي قامت به بلدية الخليل والذي يصل من مفرق المدرسة الشرعية الى دوار عيصى والعمل الذي قامت به مجموعة الطلاب والذي يصل من مفرق طيبة الى وادي لوزة .
وهو يمر من خلال احياء عامة وخاصة ومجموعة من المدارس والمساجد والشركات والمصانع , ويصل الى ضواحي اخرى في مدينة الخليل .

## Slide 5
شكل عام لموقع الطريق

## Slide 6
بعض المشاكل الموجودة في الطريق المقترح للمشروع
عدم وجود رصيف للمشاة ووجوده في بعض المناطق بشكل ضيق.
عدم وجود الانارة في الطريق .
وجود التشققات والهبوط في الإسفلت .
عدم وجود تخطيط للطريق وسوء تصميم التقاطعات .
عدم مراعاة تصميم المنحنيات الافقية والراسية والأمور الإنشائية الأخرى .
Palestine Polytechnics University

## Slide 9
أهداف المشروع
إعادة تصميم التقاطعات .
إعادة تصميم المنحنيات الراسية والأفقية .
إعادة تصميم الطريق تصميما إنشائيا مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد والأسس الصحيحة في التصميم ويشتمل ذلك على تصميم طبقات الرصفة والإسفلت .
تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية .
إعادة تصميم شبكة الإنارة .
توفير الراحة والأمان على الطريق وخصوصا مع وجود العديد من المدارس والمساجد .
العمل على إيصال الخدمات وخصوصا مع وجود المدارس والمناطق الترفيهية .
Palestine Polytechnics University

## Slide 10
هيكلية المشروع
الفصل الأول :- المقدمة .
الفصل الثاني :- الأعمال المساحية و المضلعات .
الفصل الثالث :- التقاطعات المرورية .
الفصل الرابع :- هندسة النقل والمرور .
الفصل الخامس :- التصميم الهندسي .
الفصل السادس :- التصميم الإنشائي للطريق والفحوصات المخبرية .
الفصل السابع :- حساب المساحات والحجوم لكميات الحفر والردم .
الفصل الثامن:- النتائج والتوصيات .
Palestine Polytechnics University

## Slide 11
الجدول
الزمني
لمقدمة
مشروع
التخرج
Palestine Polytechnics University
الفعالية | عدد الأسابيع | الأسبوع | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
التنسيق مع الدائرة ومدرس مادة المقدمة | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
اختيار المشروع وجمع المعلومات | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الجولات الاستطلاعية | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
العمل الميداني (الرصد و الرفع) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
العمل المكتبي (التصحيح و البرامج) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
تجهيز نسخه اولية للمقدمة | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
النسخه النهائية للمقدمة | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
الجدول
الزمني
لمشروع
التخرج
Palestine Polytechnics University

## Slide 13: المضلعات Traverse
أنواع المضلعات
Open Traverse
Link Traverse
Closed Loop Traverse
Palestine Polytechnics University

## Slide 14
شكل توضيحي لمضلع المشروع

## Slide 15: حساب الإحداثيات البدائية للنقاط
حساب الانحراف
Easting = Horizontal Distance * sin (azimuth)
Northing =Horizontal Distance * cos (azimuth)
Easting = easting B + easting
Northing =Northing B + northing
Palestine Polytechnics University

## Slide 16
Station | Easting ( m ) | Northing ( m )
1 | 157568.4782 | 104113.769
2 | 157541.9397 | 104051.4896
3 | 157407.9886 | 104093.8218
4 | 157284.4528 | 104090.8689
5 | 157170.1652 | 104157.0028
6 | 157109.7901 | 104147.5089
7 | 156957.642 | 104276.0253
8 | 156869.1981 | 104238.1567
9 | 156776.8588 | 104330.8918
10 | 156685.3438 | 104354.7627
الإحداثيات غير المصححة للمحطات في الميدان
Palestine Polytechnics University

## Slide 17: تصحيح المضلع
ADJUST & AUTODESK
Palestine Polytechnics University

## Slide 18: طريقة التصحيح
تصحيح الإحداثيات
حيث أن :-
X : Unknown matrix
J: Jacobean matrix
difference matrix: K
variance matrix: V
Palestine Polytechnics University
Least square Method

## Slide 19
Jacobean matrix
Palestine Polytechnics University
Variance matrix
Difference matrix
Unknown matrix

## Slide 20
الحل باستخدام Relative error ellipse
Palestine Polytechnics University

## Slide 21
Station | Easting ( m ) | Northing ( m ) | Std. Dev. Nth | Std. Dev. Est | Su | Sv | t
1 | 157568.477 | 104113.776 | 0.0137 | 0.0145 | 0.0145 | 0.0137 | 169.12°
2 | 157541.935 | 104051.501 | 0.0196 | 0.0228 | 0.0230 | 0.0193 | 163.40°
3 | 157407.994 | 104093.856 | 0.0244 | 0.0357 | 0.0358 | 0.0243 | 175.38°
4 | 157284.461 | 104090.940 | 0.0279 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0278 | 177.70°
5 | 157170.205 | 104157.109 | 0.0325 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0324 | 2.40°
6 | 157109.829 | 104147.637 | 0.0324 | 0.0453 | 0.0454 | 0.0323 | 3.82°
7 | 156957.730 | 104276.204 | 0.0329 | 0.0487 | 0.0515 | 0.0283 | 23.07°
8 | 156869.290 | 104238.353 | 0.0313 | 0.0418 | 0.0462 | 0.0244 | 30.07°
9 | 156776.955 | 104331.092 | 0.0285 | 0.0317 | 0.0386 | 0.0182 | 40.23°
10 | 156685.438 | 104354.953 | 0.0287 | 0.0253 | 0.0366 | 0.0114 | 49.42°
الإحداثيات المصححة للمحطات في الميدان
Palestine Polytechnics University

## Slide 22
Angular error | 0-00-51
Angular error/set | 04-00-00
Error North | 0.1898
Error East | 0.1173
Absolute error | 0.2231
Error Direction | N 31-43-02 E
Perimeter | 1219.7200
Precision | 1 in 5466.6398
Number of sides | 11
Total # of Unknown Points | 10
Total # of Points | 14
Degrees of Freedom | 4
Number of Iterations | 2
Standard Deviation of Unit Weight | 3.94150
قيم الأخطاء الناتجة من تصحيح المضلع
Semi-Axes are at 95% Confidence Level
Palestine Polytechnics University

## Slide 23: العوامل التي تتحكم في تصميم وتخطيط الطريق
النقاط الحاكمة .
التصميم الهندسي للطريق .
التكلفة .
حجم المرور .
Palestine Polytechnics University

## Slide 24
الأعمال المساحية لمسار الطريق
دراسة الخرائط .
المساحة الاستطلاعية .
المسح الابتدائي .
المساحة التفصيلية .
الأعمال المساحية النهائية (Final survey) .
مرحلة المسح التثبيتيLocation survey) ) .
مرحلة المسح الإنشائي (Construction survey) .
Palestine Polytechnics University

## Slide 25
أنواع التقاطعات المرورية
تقاطعات على نفس المستوي .
تقاطعات بمستويين أو أكثر .
خليط من كلا النوعين (بحيث يكون جزء على نفس المستوي والجزء الأخر بمستويين) .
Palestine Polytechnics University

## Slide 26
الحركات على التقاطعات
الانفراج أو الخروج (Diverging)
الاندماج أو الدخول (Merging)
التقاطع (Crossing)
Palestine Polytechnics University
التبادل (Interchange)

## Slide 27
عوامل اختيار التقاطع
طبيعة حركة المركبات على التقاطع ودورانها .
حجم المرور على اذرع التقاطع .
حركة المشاة .
مكونات المرور على الأذرع ونسبة الشاحنات فيها .
طبوغرافية الأرض .
النواحي الاقتصادية وتكاليف الإنشاء .
المحاذاة الأفقية وزاوية التقاطع .
مسافة الرؤية المتوفرة .
Palestine Polytechnics University

## Slide 28
الهدف من دراسة حجم المرور
العمل على إعادة تصميم الطريق بناء على أسس صحيحة ومعتمدة .
حساب الحجم المروري الحالي والمتوقع في المستقبل .
معرفة عدد المركبات في ظروف وأوقات مختلفة وذلك لوجود مجموعة من المباني تسبب حجم مروري عالي مثل :- (المساجد وصالات الأفراح والمدارس) .
Palestine Polytechnics University

## Slide 29: حيث يعرف بأنه عملية تحديد الأبعاد الهندسية وترتيب عناصر الطريق مثل مسار الطريق والمنحنيات الأفقية والراسية ومسافات الرؤية وعرض الطريق والانحدارات وغيرها من الأمور الهندسية .
التصميم الهندسي للطريق
Palestine Polytechnics University

## Slide 30: 1- تركيب المرور (Character of Traffic) . 2- حجم المرور (Traffic volume) . 3- السرعة التصميمية Design speed) ) . 4- الأرصفة (Sidewalks) . 5- عرض الحارة (lane width) . 6- الميول الطولية . 7- الميول العرضية .
أسس عملية التصميم
Palestine Polytechnics University

## Slide 31: مراحل عملية التصميم الهندسي 1- التصميم الأفقي (Horizontal Alignment). 2- التصميم الرأسي للطريق (Vertical Alignment). 3- التصميم العرضي للطريق .
Palestine Polytechnics University

## Slide 32: عناصر المنحنى الدائري البسيط
زاوية الانحراف (∆)
نقطة تقاطع المماسين (PI)
المماسين (T)
نقطة بداية المنحنى (PC)
نقطة نهاية المنحنى (PT)
نصف القطر (R)
الوتر الطويل (LC)
طول المنحنى (L)
المسافة الخارجية (E)
سهم القوس (M)
مركز المنحنى يرمز له بالرمز ( (O
التصميم الأفقي (Horizontal Alignment)

## Slide 33: معادلات المنحنى الدائري البسيط
طول المماس (T)
المسافة الخارجية ( E) E = R(sec(Δ/2)-1)
سهم القوس (M) M = R(1-cos(Δ/2)
الوتر الطويل(LC)
طول المنحنى (L)
Palestine Polytechnics University

## Slide 34
أحد المنحنيات الأفقية البسيطة في الطريق

## Slide 35
التصميم الرأسي للطريق (Vertical Alignment)
نسبة الميل =p & q
طول القطع المكافئ (متر) = H
المسافة الخارجية المتوسطة (متر) = e
الطول الأفقي إلى النقطة الأفقية على المنحنى الرأسي = X
منسوب نقطة تقاطع الميلين الرأسيين (Elevation of the PI )
بداية المنحنى الرأسي BVC =
نهاية المنحنى الرأسي =EVC
محطة نقطة التقاطع (Stationing of PI)
عناصر
المنحنى
الرأسي

## Slide 36
أحد المنحنيات الرأسية في الطريق

## Slide 37
التصميم الرأسي للطريق

## Slide 38
القوة الطاردة المركزية
وهي تعرف بالقوة التي تساعد المركبة للخروج من مسارها في حالة دخول المركبة للمسار المنحني حيت
تكون قيمتها تساوي الصفر عندما تكون قيمة نصف قطر المنحنى تقترب من اللانهاية أي عندما يكون
مسار الطريق مستقيما .
Palestine Polytechnics University

## Slide 39
p :- القوة الطاردة المركزية التي تؤثر على العربة أثناء سيرها.
w :- وزن العربة
m :- كتلة العربة
v :- سرعة العربة
R :- نصف قطر المنحنى الدائري.
g :- التسارع الأرضي
القوة الطاردة المركزية
Palestine Polytechnics University

## Slide 40
V:- هي سرعة المركبة ووحدتها (كم/ ساعة) .
R :- وهو نصف القطر الدائري بالمتر .
التعلية
e :- أقصى معدل رفع جانبي بالمتر ( ارتفاع الطرف الخارجي للمنحنى ).
. وتعرف بأنها معامل الاحتكاك الجانبي
f:-
Palestine Polytechnics University

## Slide 41
مسافة التجاوز (Passing Sight Distance)
Palestine Polytechnics University

## Slide 42
المياه السطحية ومياه الأمطار
وتعرف عملية صرف المياه السطحية بأنها عملية التخلص من المياه الموجودة والتي تجري على سطح
الطريق والتحكم في مسارها داخل حرم الطريق .
طريقة تصريف المياه في المشروع
من خلال دراسة موقع وطبوغرافية الطريق فانه تم تصريف المياه السطحية من خلال تصريفها إلى
شبكات الصرف الصحي من خلال فتحات التصريف على جانبي الطريق , وكما تم تصريف المياه السطحية
من خلال عمل العبارات في الطريق .
Palestine Polytechnics University

## Slide 43
موقع العبارة

## Slide 44
شبكة الإنارة
تقلل الإنارة من نسبة الحوادث على الطرق وتزيد من الأمان على مسار الطريق وتساعد المشاة في
تجنب خطر الحوادث , كما وتساعد من تقليل وقت الرحلة إذ أنها تساعد السائق على القيادة بأقصى سرعة
تصميمية ممكنة
عوامل توزيع أعمدة الإنارة على الطريق
طبيعة مسار الطريق (الاستقامة، المنعطف...الخ) .
عرض الطريق .
وضوح الرؤية على الطريق .
النقاط الحاكمة في الطريق (جسر , مفرق , دوار ... الخ) .
Palestine Polytechnics University

## Slide 45
طرق توزيع الإنارة على مسار الطريق
  توزيع الأعمدة في المنتصف الطريق ( في جزيرة) (central arrangement)
  التوزيع في جهة واحدة (single side)
  طريقة ( zigzag)
Palestine Polytechnics University

## Slide 46
إشارات المرور
الهدف من استعمال الإشارات المرورية هو توصيل المعلومات للسائق أو المشاة ، وتتألف من
لوحات رسم عليها أسهم أو كلمات أو الاثنان معا، بحيث تكون المعلومات واضحة وتناسب حالة
السير ونوع الطريق .
مواصفات الإشارات
يجب أن تكون واضحة للسائق وتشد انتباهه .
يجب أن تكون الكتابة التي على الإشارة واضحة ومفهومة للسائق .
Palestine Polytechnics University

## Slide 48
علامات المرور
إن علامات المرور على الطريق عبارة عن خطوط متصلة أو متقطعة مفردة أو مزدوجة ،
بيضاء أو سوداء أو صفراء ، كما أنها قد تكون أسهما أو كتابة (كلمات) .
أهداف علامات المرور
تحديد المسارب وتقسيمها .
تحديد أماكن عبور المشاة .
تحديد جانبي الطريق .
منع التجاوز .
فصل السير الذاهب عن القادم .
Palestine Polytechnics University

## Slide 49
أنواع علامات المرور
    الخطوط
    الكلمات
    الأسهم
    اللون
    المواد العاكسة
Palestine Polytechnics University

## Slide 51
طبقات الرصفة
الطبقة السطحية الإسفلتية (surface course) .
طبقة الأساس (base course) .
طبقة ما تحت الأساس (sub base) .
القاعدة التربية (sub grade) .
Palestine Polytechnics University

## Slide 52
تجربة نسبة تحمل كاليفورنيا ( CBR )
اختبار الدمك ( تجربة بروكتور )
الفحوصات المخبرية في تصميم الطريق
الطبقة | CBR(Kentuky) | المادة المستخدمة
Asphalt | 32.45 | Plant Mix.
Base Coarse | 46 | Crushed Stone
Sub Grade | 22.8 | Clay soil
Palestine Polytechnics University

## Slide 53
السمك (سم) | الطبقة
10 | Asphalt
15 | Base corse
30 | Sub Grade
بعد إتباع طريقة (AASHTO) في تصميم الطريق حيث تم النظر في كافة العوامل التي تؤثر في تصميم
الرصفة المرنة ودراستها وإجراء كافة الحسابات لجميع القراءات اللازمة ومقارنتها بالقراءات الموجودة في
الجداول القياسية تم التوصل للنتائج التالية :-
حساب سمك الطبقات
Palestine Polytechnics University

## Slide 54
المساحات
1- طريقة الإحداثيات
2- طريقة تقسيم المقطع إلى أشكال هندسية منتظمة
حساب الحجوم والكميات
Palestine Polytechnics University

## Slide 55
حساب الحجوم والكميات
حالات المقاطع العرضية المتتالية
المقطعين العرضيين المتتاليين في منطقة حفر كامل أو ردم كامل .
المقطع الأول حفر والأخر مختلط (أو العكس) .
المقطعان مختلطان .
Palestine Polytechnics University

## Slide 56
الصعوبات والعوائق
وجود العديد من المنحنيات في الطريق مما أدى إلى زيادة في عدد المحطات .
كثرة التفاصيل حول الطريق مثل المنازل والمباني التي زادت في صعوبة عملية الرؤية والعمل الميداني وصعوبة التصميم .
وجود حجم مروري عالي حيث يؤدي مرور المركبات إلى إعاقة الرؤية وصعوبة العمل الميداني .
صعوبة الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية أثناء عملية جمع المعلومات .
وجود بعض المنازل حول الطريق يسبب صعوبة في توسع الطريق بالاتجاه المستقيم .
إعاقة بعض المواطنين للعمل الميداني ووجود المدارس الأساسية حول الطريق .
Palestine Polytechnics University

## Slide 57
Palestine Polytechnics University

## Slide 58
النتائج
تصميم الطريق حسب القوانين المتبعة وتجهيز كافة المعلومات الخاصة بالتصميم وعمل المخططات اللازمة .
قام فريق العمل برسم جميع المقاطع الطولية والرأسية .
تم العمل على تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية من خلال شبكة الصرف الصحي والعبارات .
تم حساب سمك طبقات الرصفة اللازمة للطريق .
حساب المساحات والكميات اللازمة للطريق (الحفر والردم) , ورسم مخططات المقاطع العرضية .
وضع الإشارات والعلامات المرورية وأعمدة الإنارة بناءا على المواصفات القياسية .
Palestine Polytechnics University

## Slide 59
التوصيات
يجب العمل على إتباع المواصفات الخاصة بالطرق في الأراضي الفلسطينية .
ضرورة تكامل العمل بين التخصصات بحيث تكون مشاريع التخرج ذات التطبيق العملي .
طرح مساقات جامعيه وتدريب الطلبة على التطبيقات والبرامج الحديثة وخصوصا برنامج Civil 3D و Adjust وغيرهما من التطبيقات في التخصصات المختلفة .
العمل على التواصل بين مؤسسات المجتمع وجامعة بوليتكنك فلسطين .
العمل على دعم المشاريع وتطويرها وتطبيقها .
Palestine Polytechnics University

## Slide 60
Work group
Palestine Polytechnics University